## Slide 1
E3_REPRODUCED · 当前严格结论：Not TMC-ready
PPO_MEC
面向跨 RSU 连续 DAG 工作流的
预测辅助多时间尺度协同控制
创新点 · 整体框架 · Model Architecture · 数据与实验结果
一句话贡献
把 DAG 依赖、
adapter warm state、
移动预测和 handoff 迁移
放进同一个控制闭环。
导师汇报 · 2026.06.21
核心叙事：问题联合建模 → 可靠性融合 → 多时间尺度控制 → 严格证据边界
Notes: 开场不要先讲 PPO 公式。先用一句话说明：车辆跨 RSU 后，DAG 的下一节点、所需 adapter 和中间状态都要连续。
说明本次汇报采用 2026-06-18 严格复核后的结果，旧 gate 可复现，但严格 full split 仍未达到显著。

## Slide 2
PPO_MEC · 导师汇报
真正的问题不是“卸载一次”，而是跨 RSU 连续完成一条 DAG
02
AI WORKFLOW
N1
感知
N2
检测
N3
规划
N4
融合
每个节点有依赖、输入/输出和 required adapter
MOBILITY + EDGE STATE
RSU 1
A₁ warm
RSU 2
A₂ cold
RSU 3
A₃ ?
VEHICLE
handoff
1
状态断裂
新 RSU 可能没有所需 adapter，也没有前序节点状态。
2
时间尺度冲突
cache 是慢决策，offload 是快决策，handoff 是事件决策。
来源：PPO_MEC system model / action schema
2
Notes: 用这个场景讲清楚：不是只优化 N1 或一次卸载，而是 N1→N4 整条工作流要跨 RSU 连续执行。
强调 adapter 是轻量模型适配组件，与通用 service cache、KV cache 不完全等同。

## Slide 3
PPO_MEC · 导师汇报
三项核心创新：联合问题、可靠性融合、异构时间尺度控制
03
01
问题建模创新
跨 RSU 连续 DAG + adapter warm state + handoff migration 联合建模
从“单任务局部最优”转向“工作流连续性与缓存状态的跨时域协同”
02
状态表示创新
DAG/RSU/vehicle 与 mobility surrogate 的可靠性门控融合
把 prediction confidence、uncertainty、handoff countdown 与 graph frontier 一起编码
03
控制结构创新
slow / fast / event 三控制头的层级条件 PPO
缓存、实时执行、切换准备各自决策，共享 centralized critic 与固定语义动作合同
方法边界：创新在控制与融合，不声称提出了新的轨迹预测器，也不声称是 vehicle/RSU-level full MARL。
来源：SA-GHMAPPO implementation + top-journal novelty audit
3
Notes: 创新点不要列成堆功能。三点分别回答：研究了什么新问题、如何表示新状态、如何设计新控制结构。
第四类机制 guard 可以作为系统设计补充，但不建议和前三点并列成理论创新。

## Slide 4
PPO_MEC · 导师汇报
整体框架：真实轨迹与 DAG 驱动一个闭环 VEC 决策系统
04
数据输入
NGSIM / LuST
mobility trace
Alibaba
DAG workflow
Model catalog
base + adapter
VEC Workflow
Environment
association · cache
DAG execution · handoff
reward + metrics
Semantic State
DAG · RSU/cache · vehicle
prediction · confidence
SA-GHMAPPO
graph fusion · 3 heads
centralized critic
5 语义动作
0 cache fill
1 next-RSU prefetch
2 vehicle fallback
3 steady offload
4 handoff prepare
闭环反馈：reward + continuity / failure / backhaul / cache hit / migration
来源：VecWorkflowCoreEnv · semantic state · ActionSchema
4
Notes: 从左到右讲一遍数据如何进入环境、状态如何进入策略、动作如何回到环境。
强调指标不是只记录 reward，还记录连续性、切换失败、backhaul、warm hit 和迁移开销。

## Slide 5
PPO_MEC · 导师汇报
Model Architecture：七路 64 维表示融合，三 actor heads + centralized critic
05
ENCODERS
DAG graph
Current node
DAG frontier
RSU set
Current RSU
Target RSU
Vehicle + prediction
Shared Fusion
7 × 64 = 448
448 → 128 → 64
ReLU
Slow actor
64 → 64 → 64 → 3
Fast actor
67 → 64 → 64 → 2
Event actor
69 → 64 → 64 → 2
Centralized critic
64 → 64 → 64 → 1
180,360
trainable parameters
Encoder
146,048
Slow
8,515
Fast
8,642
Event
8,770
Critic
8,385
来源：v7 seed-7 checkpoint network_state_dict；fusion_encoder.py
5
Notes: 解释 fast 输入为什么是 67：64 维 fast context 加上 slow head 的 3 维概率。
解释 event 输入为什么是 69：64 维 event context 加 slow 3 维和 fast 2 维概率。
参数量较小，说明这是研究原型的轻量 controller，不是大模型本体。

## Slide 6
PPO_MEC · 导师汇报
多时间尺度动作设计：不同频率分工，最后落到同一语义合同
06
SLOW
缓存 / 预取
3 actions
不改 cache
当前 RSU fill
下一 RSU prefetch
分钟级 / 稳态
FAST
执行 / 卸载
2 actions
当前 RSU offload
vehicle fallback
每个 DAG 节点
EVENT
切换 / 迁移
2 actions
keep
handoff prepare
handoff 触发
层级概率条件
优先级聚合
event prepare → predictive prefetch → cache fill → vehicle fallback → steady offload
Action mask：没有目标、目标相同或 adapter 已 ready 时，直接屏蔽不合法动作
来源：sa_ghmappo_core.py · action_schema.py
6
Notes: 这里要讲清楚“多时间尺度”不是简单拼三个网络，而是三个决策职责和触发频率不同。
动作最终仍然是 5 类离散语义动作，所以 TD3/SAC 等连续控制 baseline 当前不匹配。

## Slide 7
PPO_MEC · 导师汇报
训练设计：学习核心与 policy guards 分层，避免把规则包装成端到端创新
07
LEARNED CORE
01
PPO + GAE
clip 0.075 · γ 0.99 · λ 0.95
02
Centralized critic
continuity + reliability context
03
Mechanism auxiliary loss
prepare timing / event credit
04
Mechanism-window sampling
handoff / mismatch oversampling
05
Hierarchical conditioning
slow → fast → event
POLICY-SIDE GUARDS
01
Prediction admission
confidence ≥ 0.55 + target alignment
02
Cache freshness
prefetch countdown ≤ 6
03
Backhaul guard
limit reactive fills / adapter
04
Continuity guard
protect prepare near handoff
05
Latency fallback
low-risk local execution bias
汇报口径：前三项方法创新以 learned core 为主；guards 作为安全/稳定机制单列并接受消融。
来源：v7 config · train summary · mechanism ablation contract
7
Notes: 主动区分 learned core 和 guard，可以提前回答“是不是靠规则赢”的质疑。
说明 latency fallback 的独立收益只有约 0.42，证明它不是全部提升来源，但也需要继续拆分其他 guards。

## Slide 8
PPO_MEC · 导师汇报
数据与协议：真实 mobility + 真实 DAG，严格 split 按时间区间互斥
08
11.85M
NGSIM records
≈ 2.0 GB
14.30M
Alibaba task records
≈ 765 MB
1,977
valid sampled DAGs
5–15 tasks
183K
LuST FCD records
external mobility
训练与 baseline contract
Seeds
7 / 13 / 29
SA training
128 episodes / seed
Updates
32 / seed
Training windows
6, full-stratified
Learned baselines
9 clean-retrained
Strict non-overlap split
FORMAL
6 full windows
HOLDOUT
6 full windows
0 interval overlap
split 内不重叠 · split 间不重叠 · mixed/full 分开统计
来源：raw data files · sampled DAG stats · window_independence.json
8
Notes: 原始记录数不要说成训练样本数。训练样本来自窗口、workflow、seed 的 episode 组合。
主动说明我们发现并修正了旧 offset holdout 的重叠，这体现实验审计能力，而不是回避问题。

## Slide 9
PPO_MEC · 导师汇报
严格结果：四个 split 点估计均领先，但 full 的 95% CI 尚未越过 0
09
Chart: Mean total reward
| Formal mixed | Formal full | Holdout mixed | Holdout full
SA-GHMAPPO | 92.993 | 88.052 | 90.436 | 85.732
DT-Handoff-DRL | 85.318 | 85.088 | 84.837 | 84.468
Popularity heuristic | 92.51 | 87.555 | 89.813 | 85.132
SA − strongest learned baseline
Formal mixed
+7.676
[2.775, 13.402]
CI > 0
Formal full
+2.964
[-0.203, 6.453]
跨 0
Holdout mixed
+5.599
[2.430, 9.186]
CI > 0
Holdout full
+1.263
[-0.816, 3.513]
跨 0
结论：mixed 成立；full 仍需补强
来源：strict non-overlap aggregate summaries + paired cluster bootstrap
9
Notes: 先讲点估计，再讲置信区间。不要只展示漂亮的柱状图而略过 full CI 跨 0。
补充：DT 在 full 的 continuity/failure 更好，当前不是系统指标全面领先。

## Slide 10
PPO_MEC · 导师汇报
机制消融：hierarchy、prediction、prefetch 与 event head 都有正贡献
10
Chart: Mean total-reward delta
| No hierarchy | No prediction | No adapter prefetch | No event agent | No latency fallback
Full − variant reward | 13.176 | 10.847 | 10.503 | 8.127 | 0.422
3 seeds · paired cluster CI
最强消融信号
Hierarchy
+13.176
95% CI [7.111, 19.228]
解释边界
Prediction 与 prefetch
高度耦合
两个 delta 不能相加，也不能当作正交因果贡献。
来源：current-contract v7 formal ablation statistics
10
Notes: 消融说明架构组件确实影响结果，但 prediction 和 prefetch 是耦合机制。
latency fallback 增益小但 CI 为正，适合解释为稳定器，不适合当主创新。

## Slide 11
PPO_MEC · 导师汇报
外部迁移：LuST reward 仍领先，但 backhaul trade-off 必须同时报告
11
LuST + Alibaba · total reward
Chart: 
| SA-GHMAPPO | Popularity | DT-Handoff-DRL
Reward | 94.054 | 93.107 | 88.222
SA − DT +5.832 [4.424, 7.209]
Support suites · weakest learned-baseline delta
+4.820
Prediction
+9.792
System robustness
+4.133
Scalability
不是全面系统占优
Backhaul cost
SA 101.333
Popularity 90.667
reward transfer 成立；资源效率仍有 trade-off
来源：LuST auto_grid_tight benchmark + prediction/robustness/scalability suites
11
Notes: 说明一维 RSU 布局对 LuST 无效，最终采用二维 grid 才形成有效 association。
外部迁移证明策略不是只在 NGSIM 上工作，但 backhaul 更高，必须诚实展示。

## Slide 12
结论与下一步
截至 2026.06.21
已经证明
v7 pipeline 可独立重训与复现
strict mixed formal/holdout CI 为正
五项机制消融均为正
LuST 外部 mobility 初步成立
尚未证明
strict full formal/holdout 显著领先
所有系统指标全面占优
prediction 与 prefetch 正交因果
vehicle/RSU-level full MARL
下一步
strict gate 内置并预冻结 split
针对 full continuity/failure 优化
增加 seeds + multiplicity 处理
补第二外部数据组合
希望老师帮助判断
① 贡献主线是否聚焦“连续 DAG + adapter warm state”？ ② 下一轮优先补 strict full，还是先扩 external domain？
当前 reviewer status：Not TMC-ready（74/100 + strict full scientific blocker）
Notes: 结尾不要说“工作完成”。明确告诉老师已经证明和尚未证明的边界。
把两个具体决策问题交给老师：贡献主线和下一轮资源分配。

## Slide 13
PPO_MEC · 技术附录
Appendix · 关键结构与训练参数
13
Parameter breakdown
SurrogateFusionEncoder
146,048
81.0%
Slow actor
8,515
4.7%
Fast actor
8,642
4.8%
Event actor
8,770
4.9%
Central critic
8,385
4.6%
Total 180,360
v7 training contract
Hidden dim
64
Learning rate
4.5 × 10⁻⁵
Clip ratio
0.075
Entropy coef
0.0012
Value coef
0.85
γ / GAE λ
0.99 / 0.95
Batch / epochs
32 / 7
Target KL
0.012
Episodes / seed
128
Updates / seed
32
来源：v7 checkpoint config + network_state_dict + training summary
13
Notes: 答参数问题时使用。本体只有 18 万参数，计算重点在 episode/environment 与多 baseline 重训，不在网络规模。

## Slide 14
PPO_MEC · 答辩准备
Appendix · 最可能被追问的四个问题
14
Q1
这是不是 full multi-agent？
不是。当前是 slow/fast/event controller-level multi-controller + centralized critic；不声称每车/每 RSU 独立 agent。
Q2
surrogate 是否是新预测模型？
不是。当前创新是 confidence/uncertainty 如何门控控制；尚未加载独立 learned predictor checkpoint。
Q3
为什么 reward 高但 continuity 不总是最好？
reward 是综合目标；DT 在部分 full 窗口更保守。必须同时报告 continuity、failure、backhaul 和 reward breakdown。
Q4
为什么旧结果和严格结果不同？
旧 offset-3 窗口与 formal 重叠。新协议按 frame interval 排除重叠；mixed CI 为正，full CI 暂时跨 0。
来源：最新严格审计的 Safe Claims / Prohibited Claims
14
Notes: 回答时保持精确边界。承认限制不会削弱工作，反而说明实验和方法定义是可审计的。